Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 12.10.2020r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 - 19/20

Dot.: przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawę i montaż mobilnego, przyłóżkowego, cyfrowego aparatu RTG oraz bezprzewodowych detektorów do ucyfrowienia analogowych aparatów RTG dla szpitala SPZOZ MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Czy wraz z aparatem rtg oraz cyfrowymi detektorami należy zaoferować jako wyposażenie standardowe zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, czyli składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość) oraz fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki oraz testy AEC) dedykowanego do mocowania na kolimatorze aparatu rtg ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

NIE

Pytanie nr 2

Czy wraz z wyżej wymienionym standardowym zestawem wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości cyfrowych aparatów RTG należy zaoferować licencje na, ważne dla wszystkich aparatów na czas, co najmniej, trwania gwarancji na aparaty i detektory, oprogramowanie online wspomagające wykonywanie testów kontroli jakości oraz jego instalację a także przeprowadzić szkolenie z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE

Pytanie nr 3

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt.15 Generator

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego zakres napięć generatora wynosi 50-125kV a zakres napięć lamy 04-150kV?.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt.16 Generator

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego maksymalny prąd wynosi min. 300mA?.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 18 Generator

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, który wyposażony jest w minimalny czas ekspozycji wynoszący 4 ms?

Prosimy o zmianę zapisu na: ”Minimalny czas ekspozycji ≤ 4 ms” bądź rezygnację z wymogu

W chwili obecnej w Polsce obowiązują nas  następujące przepisy: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych oraz Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. Żadne z powyższych aktów prawnych nie wymaga ani nawet nie zaleca stosowania w Radiografii czasu mniejszego niż 10ms.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 22  i 26 Mechanika Aparatu

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, którego kolumna lampy jest stała i w pozycji transportowej ma wysokość 194cm. Konstrukcja tego typu chroni użytkownika przed kosztami związanymi z uszkodzeniem mechanizmu składania teleskopowego?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający doprecyzowuje, że w punkcie 22 załącznika 2a chodzi o składanie teleskopowe poziomej kolumny lampy.

Ad. 26 - Ze względu na warunki lokalowe wysokość kolumny w pozycji transportowej jest ograniczona. Zamawiający dopuszcza aparaty ze stałą kolumną o wysokości maksymalnej w pozycji transportowej nie przekraczającej 190 cm

Pytanie nr 7

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 24 Mechanika Aparatu

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu wynosi 111,4 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 36 Mechanika Aparatu

Prosimy Zamawiającego o rezygnacje z poniższego zapisu, który wskazuję jednego producenta.

Jest to zapis eliminujący konkurencję. Taką funkcje posiada jeden model aparatu. W innych aparatach przesuw ten odbywa się manualnie

Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania;

-jazda do przodu, jazda do tyłu, obrót aparatu w prawo, obrót aparatu w lewo

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zgodnie z SIWZ. Co najmniej dwóch producentów posiada w swojej ofercie aparaty jezdne, w których funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta jest obsługiwana przyciskami na obudowie aparatu (przez przyciski rozumiemy również przyciski na ekranie dotykowym znajdującym się w obudowie lampy).

Pytanie nr 9

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 47, 49, 50 Lampa RTG

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy RTG renomowanej na rynku firmy, który posiada lampę    z pojemnością cieplną anody 140 kHU ogniska 0,6/1,2 o mocach ognisk małe 15kW duże 30kW?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 61 Zasilanie

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy RTG renomowanej na rynku firmy, którego ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii wynosi min.300?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 62 Konsola technika zintegrowana z aparatem

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego wbudowana dotykowa konsola LCD ma rozmiar 15” o rozdzielczości 1024x768 i jasności świecenia 350 cd/m²

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 63 Konsola technika zintegrowana z aparatem

Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego oprogramowanie jest w języku polskim, a obsługa odbywa się za pomocą czytelnych ikon na konsoli aparatu? Pragniemy zaznaczyć, że obsługa aparatów za pomocą ikon jest typowym rozwiązaniem w urządzeniach RTG i aktualnie szpital użytkuje kilka aparatów, które posiadają właśnie takie oprogramowanie

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 84 i 86 Detektor bezprzewodowy

Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości obrazowania. Im większa rozdzielczość, tym lepiej widać detale na obrazie.  W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwia wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszym odwzorowaniem szczegółów proponujemy wprowadzenie punktacji:

≥ 3,3 lp/mm – 0 pkt.

≥ 4,0 lp/mm – 10 pkt

≥ 5,0 lp/mm – 15 pkt

> 140 µm – 0 pkt.

> 100 µm -140 µm – 10 pkt

≤ 100 µm – 20 pkt

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji tego parametru

Pytanie nr 13

Dotyczy : Załącznik nr 2a mobilny, przyłóżkowy, cyfrowy aparat RTG – 1 sztuka Zestawienie Parametrów Technicznych –Granicznych

Pkt. 87 Detektor bezprzewodowy

Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości detektora w procesie diagnostyki. W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwia wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszą jakością proponujemy modyfikację punktacji. Proponujemy modyfikację oceny punktowej:

<= 55% - 0 pkt

> 55% - 65% -5 pkt

> 65 % - 70%-10 pkt

>70% -15pkt

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji tego parametru

Pytanie nr 14

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie kto jest dostawcą RIS/PACS oraz czy Zamawiający posiada wolne licencje do podłączenia do tych systemów sprzętu będącego przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający określił w punkcie 110 załącznika 2a dostawcę RIS/PACS (firma Synektik) oraz to, że posiada wolne licencje

Pytanie nr 15

Zapytanie nr 1 dotyczy Załącznika nr 2b do SIWZ – L.p. 12

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania detektora o rozdzielczości liniowej detektora wynoszącej 3,57 lp/mm?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Zapytanie nr 2 dotyczy Załącznika nr 2b do SIWZ – L.p. 21

Czy Zamawiający zgodzi się na przyznanie punktów dotyczących niniejszego wymogu w przypadku zaoferowania detektora RTG wyposażonego w dedykowaną obudowę ochronną posiadającą zintegrowaną rączkę ułatwiającą przenoszenie?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza detektor z dedykowaną obudową ochronna posiadającą zintegrowaną rączkę, ale nie przyznaje punktacji

Pytanie nr 17

Zapytanie nr 3 dotyczy Załącznika nr 2b do SIWZ – L.p. 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor, którego czas pozyskiwania obrazu końcowego w trybie bezprzewodowym wynosi 6s? Różnica jest znikoma względem wymaganej i nie wpływa na jakość pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektory producenta które obecnie pracują w szpitalu? Zgodność oprogramowania, możliwość zamiennego stosowania detektorów, jeden serwis to tylko część zalet takiego rozwiązania.

Proponowane rozwiązanie to dostawa dwóch detektorów przewodowych oraz jednej stacji akwizycyjnej. Taka propozycja pozwoli na montaż i współpracę jednego detektora przewodowego ze stacją posiadaną przez Zamawiającego - będzie ona wówczas obsługiwała detektor bezprzewodowy posiadany przez Zamawiającego oraz proponowany przewodowy. Dostarczona stacja akwizycyjna obsłuży drugi detektor bezprzewodowy posiadany przez Zamawiającego oraz oferowany detektor przewodowy w drugiej lokalizacji. Tego typu rozwiązanie jest najpopularniejszym w naszej ofercie. Obecnie posiadamy ponad 90 instalacji detektorów w Polsce.

Przewodowy detektor 43x43 posiada tą przewagę nad detektorem bezprzewodowym iż nie wymaga kilkukrotnej wymiany baterii każdego dnia. Każda wymiana baterii zwiększa ryzyko mechanicznego uszkodzenia detektora, nie objętego gwarancją. Po umieszczeniu detektora w szufladzie stojaka płucnego technik nie musi pamiętać że znajduje się tam dodatkowe urządzenie - skupia się na pracy. Proponowane detektory posiadają kabel o długości 7m, co w razie takiej potrzeby umożliwia wykonanie wolnej ekspozycji czy też ekspozycji w stole. Kabel detektora jest umieszczony koło stojaka płucnego w sposób minimalizujący szanse jego uszkodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 19

dotyczy: Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie 2 szt. detektorów i 1szt stacji spełniających poniższe wymogi:

| Materiał scyntylatora | CsI |
| --- | --- |
| Rozmiar pola aktywnego [cm] | ≥ 42,27 x 42,27 |
| Rozmiar aktywnej matrycy [mln pikseli] | ≥ 11,0 |
| Wymiary fizyczne detektora zgodne z normą ISO4090 dla standardowych wymiarów kaset RTG | Tak |
| Grubość detektora [mm] | ≤ 15,5 |
| Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie równomierne na całej powierzchni [kg] | ≥ 150 |
| Wytrzymałość na obciążenie detektora – obciążenie skoncentrowane na powierzchni o średnicy 4 cm i większej [kg] | ≥ 100 |
| Wielkość piksela [µm] | ≤ 127 |
| Rozdzielczość przestrzenna [pl/mm] | ≥ 3,9 |
| Wartość DQE dla 0,1 pl/mm [%] | ≥ 65 |
| Głębokość przetwarzania [bity] | ≥ 16 |
| Typ połączenia pomiędzy panelem a stacją technika | Przewodowe |
| Czas do pojawienia się obrazu wstępnego [s] | ≤ 2 |
| Czas do pojawienia się pełnego obrazu [s] | ≤ 6 |
| Waga detektora gotowego do pracy (wraz z baterią) [kg] | ≤ 4,0 |
| Obudowa ze stopów metali lekkich z włóknem węglowym | Tak |
| Stacja technika - stacjonarna, Minimum: - Procesor Intel® Core™ i3 * - Pamięć RAM 4GB - Karta graficzna Intel GMA 900 / Geforce2 MX / Radeon 7000, pamięć karty graficznej 256MB * - system operacyjny Windows 10 - klawiatura i mysz - monitor medyczny z kalibracją do krzywej DICOM min. 24’’, rozdzielczość 1920 x 1200 - dysk 2 TB HDD - oprogramowanie do obsługi detektora * lub równoważne | Tak |
| Obsługa oprogramowania w języku polskim | Tak |
| Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: -zmiana zaczernienia i kontrastu -obracanie obrazu -prezentacja pozytyw-negatyw -obrót obrazu o dowolny kąt -pomiary odległości i kątów -histogram obrazu | Tak |
| Możliwość importu badań z zewnętrznych nośników | Tak |
| Możliwość rejestracji pacjentów | Tak |
| Możliwość dołączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania do obrazu przed i po ekspozycji | Tak |
| Możliwość eksportu badań na nośniki zewnętrzne | Tak |
| Możliwość zdalnego połączenia ze stacją technika i przeprowadzenia zmiany jej ustawień (w przypadku udostępnienia łącza) | Tak |
| Możliwość edycji programów anatomicznych | Tak |
| Możliwość obsługi do 3 detektorów przez jedną stację. | Tak |
| Możliwość wyboru wielu obszarów anatomicznych do wykonania ekspozycji jednoczasowo np. [klatka AP i klatka bok], [czaszka AP, czaszka LT bok, czaszka RT bok] bez konieczności ich indywidualnego wyboru oraz z możliwością edycji | Tak |
| Możliwość przeniesienia zdjęcia pomiędzy pacjentami np. w przypadku wybrania nieodpowiedniego pacjenta bez potrzeby wykonywania kolejnej ekspozycji | Tak |
| Możliwość dodawania do zdjęć predefiniowanych komentarzy | Tak |
| Wyświetlany na ekranie pasek wskazujący poziom dawki dla wykonanej ekspozycji pozwalający ocenić czy była ona odpowiednia w stosunku do badanego obszaru | Tak |
| Możliwość dodawania nowych projekcji do badania podczas oczekiwania na ekspozycję | Tak |
| Wyświetlanie sugerowanych parametrów ekspozycji w zależności od wybranego programu anatomicznego i sylwetki pacjenta | Tak |
| Wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa minimalizująca wpływ promieniowania rozproszonego na jakość obrazu przy zdjęciach przyłóżkowych | Tak |
| Możliwość rozbudowy (na dzień składania oferty) o funkcjonalność opartej o AI automatycznej analizy obrazu płuc pacjentów podejrzanych o zakażenie covid-19, ze wskazaniem podejrzanych obszarów pozwalająca na szybkie określenie stanu pacjenta | Tak |

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2b do SIWZ. Nowa treść Załącznik nr 2b stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).